## Slide 1: Softwarestruktur
Kers

## Slide 2: Master-Controller - Initialisierung
Initialize_PWM() // PWM für Motorsteuerung
Initialize_ADC() // Sensoren für Strom, Spannung, Temperatur
Initialize_CAN() // CAN-Bus Kommunikation
Initialize_FOC() // FOC-Algorithmus Parameter
Set_CAN_ID(MASTER_ID) // ID für CAN-Nachrichten

## Slide 3: Master-Controller – Main Loop
While True:
Throttle_Input = Read_ADC(THROTTLE_CHANNEL) // Daumengas auslesen
Target_Speed = Map_Throttle_To_Speed(Throttle_Input) // Sollwert berechnen
Send_CAN_Message(SLAVE_ID, Target_Speed) // Sollwert an Slave senden
Motor_Status = Run_FOC(Target_Speed) // FOC-Algorithmus für Beschleunigung
If Motor_Status == ERROR: // Überwachung auf Fehler
Handle_Error(Motor_Status)
CAN_Message = Receive_CAN_Message() // Nachricht von Slave empfangen
If CAN_Message.Type == STATUS_UPDATE:
Update_Display(CAN_Message.Data)

## Slide 4: Slave-Controller - Initialisierung
Initialize_PWM() // PWM für Motorsteuerung
Initialize_ADC() // Sensoren für Strom, Spannung, Temperatur
Initialize_CAN() // CAN-Bus Kommunikation
Initialize_FOC() // FOC-Algorithmus Parameter
Set_CAN_ID(SLAVE_ID) // ID für CAN-Nachrichten

## Slide 5: Slave-Controller – Main Loop
While True:
CAN_Message = Receive_CAN_Message() // Nachricht vom Master empfangen
If CAN_Message.Type == TARGET_SPEED:
Target_Braking = CAN_Message.Data // Zielwert für Bremsen
If Target_Braking > 0:
Energy_Stored = Perform_KERS(Target_Braking) // Energie speichern
Else:
Run_FOC(Target_Braking) // FOC für Bremsen
Motor_Status = Monitor_Motor() // Überwachung des Motors
Send_CAN_Message(MASTER_ID, Motor_Status) // Status an Master zurücksenden

## Slide 6: FOC Algorithmus
Function Run_FOC(Target_Speed):
Phase_Currents = Read_ADC_Phase_Currents() // Strommessung
Rotor_Position = Read_Encoder() // Rotorlage bestimmen
dq_Currents = Clarke_Park_Transform(Phase_Currents, Rotor_Position) // Transformation
dq_Voltages = PI_Controller(dq_Currents, Target_Speed) // Regelung im dq-Raum
PWM_Signals = SVPWM(dq_Voltages) // Raumzeigermodulation
Set_PWM(PWM_Signals) // PWM-Ausgabe an Motor
Return Check_Status() // Motorstatus zurückgeben

## Slide 7: FOC KERS (Rekuperation)
Function Perform_KERS(Target_Braking):
Phase_Currents = Read_ADC_Phase_Currents() // Strommessung
Rotor_Position = Read_Encoder() // Rotorlage bestimmen
dq_Currents = Clarke_Park_Transform(Phase_Currents, Rotor_Position) // Transformation
If dq_Currents > Threshold:
Charge_Capacitor(dq_Currents) // Energie in Speicher leiten
Else:
Discharge_Capacitor() // Speicher entladen, wenn nötig
Return Energy_Stored

## Slide 8: CAN-Bus Kommunikation
Function Send_CAN_Message(Target_ID, Data):
CAN_Frame = Create_CAN_Frame(Target_ID, Data)
Transmit_CAN_Frame(CAN_Frame)
Function Receive_CAN_Message():
If CAN_Frame_Received():
Return Parse_CAN_Frame()
Else:
Return NULL

## Slide 9: Fehlerbehandlung
Function Handle_Error(Error_Code):
If Error_Code == OVERCURRENT:
Disable_PWM()
If Error_Code == OVERHEATING:
Reduce_Power()
Log_Error(Error_Code)

## Slide 10: Softwarestruktur
Kers